РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЙ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» НА ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЕМЕЙСТВА LINUX (64-БИТ)

Версия 2014.01

Содержание

Перечень терминов и сокращений	3

1 Общие сведения	4

1.1 Требования к программному обеспечению	4

1.2 Требования к техническому обеспечению	5

1.2.1 Формулы расчета требований к серверу БД	5

1.2.2 Формулы расчета требований к веб-серверу	5

1.2.3 Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению	5

1.2.4 Каналы связи	8

2 Установка WEB-сервера, PHP, СУБД PostgreSQL и wkhtmltopdf	9

2.1 Установка Apache HTTP Server	9

2.2 Установка wkhtmltopdf	10

2.3 Установка OpenSSL	11

2.4 Настройка web-сервера и сервера баз данных	14

2.5 Установка файлов платформы	26

2.6 Деинсталляция системы	33

# Перечень терминов и сокращений

| База данных (БД) | Совокупность данных, организованных в соответствии с концептуальной структурой, описывающей характеристики этих данных и взаимоотношения между ними, причём такое собрание данных, которое поддерживает одну или более областей применения. |
| --- | --- |
| Операционная система (ОС) | Комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надёжных вычислений. |
| Программное обеспечение | Совокупность программ системы обработки информации и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. |
| Система | Модуль учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| СУБД | Совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. |

# Общие сведения

Данное руководство описывает порядок установки модуля учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Система) на операционных системах семейства Linux (64-бит).

## Требования к программному обеспечению

Для функционирования серверной части Системы установлены следующие программные требования:

Операционная система: Windows Server 2008 и выше или Linux CentOS 6.5.

- web-сервер со следующими характеристиками:

- Apache версии 2.4.4 и выше с модулем mod_rewrite;

- PHP версии 5.4.12 и выше, с расширениями:

- php_pdo;

- php_pgsql;

- php_xml;

- php_gd;

- php_mbstring;

- при необходимости:

- php_ldap;

- php_soap;

- php_openssl;

- в качестве сервера базы данных (далее – БД) может использоваться система управления базами данных (далее – СУБД):

- PostgreSQL версии 9.2 и выше с модулем contrib;

- вспомогательные компоненты:

- OpenSSL 1.0;

- Wkhtmltopdf;

- Visual C+ +;

- Microsoft .Net Framework 3.5

Перед установкой web-сервера, PHP, СУБД PostgreSQL и wkhtmltopdf, необходимо получить доступ к данным, которые хранятся на USB-флеш-накопителе, выполнив следующую команду: # mount -t vfat /dev/sdb1 /media/USB.

## Требования к техническому обеспечению

### Формулы расчета требований к серверу БД

Формулы расчета требований к серверу БД представляют собой:

процессор: количество одновременно работающих пользователей /100 ядер;

тактовая частота: 3,2 ГГц и выше;

оперативная память: 5,4 Мб (примерный размер каждого процесса PostgreSQL) * количество одновременно работающих пользователей (это составляет 40% физической памяти, которая отводится под стеки соединений и персональные сортировочные области) * 100 / 40;

дисковое пространство RAID10: не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом: 2 Гб (объем, необходимый для справочников) + 0,13 Мб (вес одной записи в физической памяти) * количество записей, создаваемых (начисления) и получаемых (платежи) в день * 220 (рабочих дней в году) * 2,5 (коэффициент, учитывающий изменения структуры БД, появление новых справочников и развитие функционала);

для хранения архивных копий: объем дискового пространства.

### Формулы расчета требований к веб-серверу

Формулы расчета требований к веб-серверу представляют собой:

процессор: количество одновременно работающих пользователей  /100 ядер;

тактовая частота: 3,2 ГГц и выше;

оперативная память: 64 Мб (объем памяти, занимаемый работой процессов Apache) * количество одновременно работающих пользователей;

дисковое пространство RAID10: не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 50 Гб.

### Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению

Таблица 1. Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению

| Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению |
| --- |
| До 100 одновременно работающих пользователей и 7000 документов в день |
| Требования к серверу базы данных: |
| процессор: 1 ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 1,3 Гб или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 500 Гб; для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 500 Гб; диск для горячей замены (Hot Spare) | В количестве 1 шт. |
| Требования к серверу приложений (web-сервер): |
| процессор: 1 ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 6 Гб или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 50 Гб | В количестве 1 шт. |
| До 500 одновременно работающих пользователей и 35000 документов в день |
| Требования к серверу базы данных: |
| процессор: 5ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 6,5 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 2,5 Тб; для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 2,5 Тб; диск для горячей замены (Hot Spare) | В количестве 1 шт. |
| Требования к серверу приложений (web-сервер) : |
| процессор: 5ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 31 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 50 Гб | В количестве 1 шт. |
| До 1000 одновременно работающих пользователей и 70000 документов в день |
| Требования к серверу базы данных: |
| процессор: 10ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 13 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 5 Тб; для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 5 Тб; диск для горячей замены (Hot Spare) | В количестве 1 шт. |
| Требования к серверу приложений (web-сервер): |
| процессор: 10ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 62 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 50 Гб | В количестве 1 шт. |
| До 2000 одновременно работающих пользователей и 140000 документов в день |
| Требования к серверу базы данных: |
| процессор: 20ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 26 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 10 Тб; для хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 10 Тб; диск для горячей замены (Hot Spare) | В количестве 1 шт. |
| Требования к серверу приложений (web-сервер): |
| процессор: 20ти ядерный процессор; тактовая частота: 3,2 ГГц или выше; оперативная память: 125 ГБ или выше; дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 50 Гб | В количестве 1 шт. |

### Каналы связи

В случае развертывания Системы в пределах локальной сети, необходимо обеспечить пропускную способность сети в 100 Мбит/сек. Пропускная способность внешнего канала связи не менее 20 Мбит/сек с возможностью расширения.

# Установка WEB-сервера, PHP, СУБД PostgreSQL и wkhtmltopdf

## Установка Apache HTTP Server

Для установки web-сервера, PHP и СУБД PostgreSQL необходимо выполнить следующую последовательность действий:

распаковать архив, выполнив команду tar -xvf pack.tar.gz (Рисунок 1);

Рисунок 1. Распаковка архива

перейти в распакованную папку, выполнив команду cd pack (Рисунок 2);

Рисунок 2. Распакованная папка pack

выполнить команду rpm –ivh --force *.rpm (Рисунок 3);

Рисунок 3. Распакованная папка pack

в результате все файлы будут установлены (Рисунок 4).

Рисунок 4. Установленные файлы

## Установка wkhtmltopdf

Для установки wkhtmltopdf необходимо выполнить следующие команды:

- tar xvjf wkhtmltopdf-amd64.tar.bz2 (Рисунок 5);

Рисунок 5. Установка wkhtmltopdf

- mv wkhtmltopdf-amd64 /usr/bin/wkhtmltopdf (Рисунок 6);

Рисунок 6. Установка wkhtmltopdf

- chmod 777 /usr/bin/wkhtmltopdf (Рисунок 7);

Рисунок 7. Установка wkhtmltopdf

- tar xvf wkhtmltopdf_x64.tar.gz (Рисунок 8);

Рисунок 8. Установка wkhtmltopdf

- после этого перейти в распакованную папку с помощью команды:

cd wkhtmltopdf_x64 (Рисунок 9);

Рисунок 9. Переход в распакованную папку

- выполнить команду:

yum localinstall *.rpm (Рисунок 10);

Рисунок 10. Распакованная папка

- в результате все файлы будут установлены (Рисунок 11).

Рисунок 11. Подтверждение установки компонентов wkhtmltopdf

## Установка OpenSSL

Для установки OpenSSL необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- распаковать архив openssl-1.0.1g.tar.gz, выполнив команду:

tar xvf openssl-1.0.1g.tar.gz (Рисунок 12);

Рисунок 12. Распаковка архива

в результате все файлы будут установлены (Рисунок 13).

Рисунок 13. Установленные файлы

перейти в распакованную папку, выполнив команду:

cd openssl-1.0.1g (Рисунок 14);

Рисунок 14. Переход в распакованную папку

выполнить последовательно следующие команды:

- ./config shared zlib enable-rfc3779 --prefix=/usr/local/openssl (Рисунок 15);

Рисунок 15. Установка OpenSSL

- make depend (Рисунок 16);

Рисунок 16. Установка OpenSSL

- make (Рисунок 17);

Рисунок 17. Установка OpenSSL

- make install (Рисунок 18);

Рисунок 18. Установка OpenSSL

отредактировать файл /usr/local/openssl/ssl/openssl.cnf (Рисунок 19), выполнив следующие действия (Рисунок 20):

- в начало файла добавить текст:

openssl_conf = openssl_def

- в конец файла добавить текст:

[openssl_def]

engines = engine_section

[engine_section]

gost = gost_section

[gost_section]

soft_load=1

default_algorithms = ALL

Рисунок 19. Редактирование файла openssl.cnf

Рисунок 20. Редактирование файла openssl.cnf

## Настройка web-сервера и сервера баз данных

Для настройки web-сервера необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- добавить правила для Apache и PostgreSQL:

- перейти в директорию, выполнив команду cd /etc/sysconfig/ (Рисунок 21);

Рисунок 21. Переход в директорию

- отредактировать настройки iptables. Для этого необходимо открыть файл настроек iptables в текстовом редакторе, например, vi: vi iptables (Рисунок 22);

Рисунок 22. Правка настроек iptables

- далее необходимо перевести vi в режим редактирования нажатием на клавишу <I> и выполнить следующее:

- добавить следующие настройки (Рисунок 23):

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 5432 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

Рисунок 23. Редактирование файла iptables

- после завершения правок необходимо сохранить файл и закрыть vi следующим образом (Рисунок 24):

- нажать на клавишу <Esc>;

- ввести команду «:wq» для сохранения и закрытия файла;

- нажать на клавишу <Enter>;

Примечание. В случае если нажатие на клавишу <Esc> не срабатывает, то возможно применение сочетание клавиш <Shift+Q>.

Рисунок 24. Ввод команды «:wq»

- перезапустить iptables с помощью команды: service iptables restart (Рисунок 25);

Рисунок 25. Перезапуск iptables

Примечание. Необходимо проверить, не включен ли SELinux. Для этого необходимо открыть файл с помощью команды vi /etc/sysconfig/selinux (Рисунок 26) и убедиться, что значение SELINUX установлено в permissive (Рисунок 27). Если не установлено, то необходимо установить и перезагрузить систему.

Рисунок 26. Открытие файла SELinux

Рисунок 27. Редактирование файла SELinux

- запустить Apache и добавить в автозагрузку, выполнив следующие команды:

- service httpd start (Рисунок 28);

Рисунок 28. Запуск Apache

- chkconfig httpd on (Рисунок 29);

Рисунок 29. Добавление автозагрузки

- перейти в директорию, выполнив команду: cd /etc/httpd/conf/ (Рисунок 30);

Рисунок 30. Переход в директорию

- отредактировать файл конфигурации Apache (Рисунок 31), выполнив команду:

vi httpd.conf

Рисунок 31. Редактирование файла конфигурации Apache

- раскомментировать строку Listen 80, т.е. удалить символ комментария «#» в начале строки, если этот символ был указан, и привести к виду Listen 0.0.0.0:80, где последние две цифры – это номер порта (Рисунок 32);

Рисунок 32. Раскомментирование строки Listen 80

- сохранить файл и закрыть режим редактирования, согласно описанию в подразделе 2.3 п. 2) п.п. b) настоящего руководства.

Примечание. В случае если порт 80 занят, следует указать другой порт. Для просмотра открытых портов, необходимо выполнить следующую команду: sudo netstat –punta (Рисунок 33).

Рисунок 33. Команда на проверку портов

Рисунок 34. Просмотр открытых портов

- раскомментировать строку Include conf.d/*.conf (см. Рисунок 32);

- после этого необходимо выполнить следующие действия:

- с помощью команды vi /etc/php.ini открыть файл php.ini (Рисунок 35);

Рисунок 35. Открытие файла php.ini

- раскомментировать строку date.timezone=”Europe/Moscow”, т.е. удалить символ комментария «;» в начале строки (см. Рисунок 32);

- установить часовой пояс в строке «date.timezone», опираясь на таблицу часовых поясов, представленных в приложении А к настоящей инструкции (Рисунок 36).

Примечание. Указывать значение часового пояса следует в том случае, если часовой пояс, в котором находится Ваше учреждение, отличается от московского часового пояса.

Пример. Для московского времени строка должна выглядеть следующим образом: date.timezone=”Europe/Moscow”.

Рисунок 36. Правка настроек

- сохранить файл и закрыть режим редактирования, согласно описанию в подразделе 2.3 п. 2) п.п. b) настоящего руководства;

- в папке /etc/httpd/conf.d/ необходимо создать файл vhost.conf (Рисунок 37);

Рисунок 37. Создание файла vhost.conf

- выполнить команду vi /etc/httpd/conf.d/vhost.conf;

- нажать на клавишу <I> для того, чтобы отредактировать содержимое файла;

- наполнить файл содержанием (Рисунок 38):

<VirtualHost *:80>

<Directory /var/www/html>

AllowOverride All

</Directory>

DocumentRoot /var/www/html

</VirtualHost>

Рисунок 38. Наполнение файла содержанием

- сохранить файл и закрыть режим редактирования, согласно описанию в подразделе 2.3 п. 2) п.п. b) настоящего руководства;

- далее необходимо перезапустить Apache с помощью команды:

service httpd restart (Рисунок 39);

Рисунок 39. Перезапуск Apache

Примечание. Где /var/www/html – это та папка, где находится web-проект.

Для настройки сервера баз данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- выполнить следующие команды:

- service postgresql-9.3 initdb (Рисунок 40);

Рисунок 40. Hастройка сервера баз данных

- service postgresql-9.3 start (Рисунок 41);

Рисунок 41. Hастройка сервера баз данных

- chkconfig postgresql-9.3 on (Рисунок 42);

Рисунок 42. Hастройка сервера баз данных

- далее необходимо создать пользователя и базы данных, с которыми он будет работать, выполнив следующие команды:

- sudo -u postgres psql (Рисунок 43);

Рисунок 43. Вызов утилиты psql

- CREATE USER user PASSWORD 'password'; (Рисунок 44);

Пример. CREATE USER dev PASSWORD 'dev';

Рисунок 44. Создание пользователя

- CREATE DATABASE project_db OWNER user; (Рисунок 45);

Пример. CREATE DATABASE tr_gmp OWNER dev;

Примечание. В случае если наименование базы данных, имя пользователя и/или пароль были указаны отличные от приведенных в примере, то необходимо указать измененные параметры в файле conf.inc, согласно описанию в подразделе 2.4 п. 3).

Рисунок 45. Создание базы данных

- ALTER USER postgres PASSWORD 'password' (Рисунок 46);

Пример. ALTER USER postgres PASSWORD '123';

Рисунок 46. Создание пользователя

- su postgres и два раза ввести ранее введенный пароль (Рисунок 47);

Рисунок 47. Ввод пароля

- Для выхода из консольной утилиты psql необходимо ввести \q (Рисунок 48);

Рисунок 48. Выход из консольной утилиты

- выполнить тюнинг базы с помощью команды tar zxvf pgtune-0.9.3.tar.gz (Рисунок 49);

Рисунок 49. Распаковка файлов тюнинга

- выполнить команду cd pgtune-0.9.3 (Рисунок 50);

Рисунок 50. Переход в папку тюнинга

- выполнить команду: ./pgtune -T web -i /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf -o /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf.pgtune (Рисунок 51);

Рисунок 51. Выполнение тюнинга базы

- переименовать файл конфигурации postgresql, выполнив команду:

mv /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf.back (Рисунок 52);

Рисунок 52. Редактирование файла

и отредактировать файл конфигурации, выполнив команду (Рисунок 53):

vi /var/lib/9.3/data/postgresql.conf.pgtune

Рисунок 53. Редактирование файла

- строку datestyle привести к виду: datestyle = 'german, dmy' (Рисунок 54);

Рисунок 54. Строка datestyle

- после этого сохранить, выполнив команду:

w /var/lib/pgsql/9.3/data/postgresql.conf

- открыть файл с помощью команды vi /var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf (Рисунок 55) и в конце файла, в поле METHOD, указать md5 (Рисунок 56);

Рисунок 55. Открытие файла

Рисунок 56. Поле «METHOD»

- после этого перезагрузить postgres с помощью команды (Рисунок 57):

service postgresql-9.3 restart

Рисунок 57. Перезагрузка postgres

- перейти в папку, где находится файл бекапа БД «tr_gmp.backup», с помощью команды cd;

- загрузить базу с бекапа, выполнив команду (Рисунок 58):

psql -U 'postgres' -d 'имя базы' -f 'имя бэкапа'

Пример. psql -U 'postgres' -d ' tr_gmp' -f 'tr_gmp.backup'

Рисунок 58. Загрузка базы с бекапа

## Установка файлов платформы

Для установки файлов платформы необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- находясь в папке с архивом файлов платформы, следует произвести его копирование на web-сервер. Для этого необходимо выполнить команду:

cp sborka.tar /var/www/html/ (Рисунок 59);

Рисунок 59. Копирование файлов платформы на web-сервер

- перейти в папку /var/www/html/, выполнив команду:

cd /var/www/html/ (Рисунок 60);

Рисунок 60. Переход в папку /var/www/html/

- распаковать файлы платформы, выполнив команду:

tar -xvf sborka.tar (Рисунок 61);

Рисунок 61. Распаковка файлы платформы

Примечание. Для того чтобы указать измененные параметры в файле conf.inc, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- выполнить команду:

vi /var/www/html/Etc/conf.inc

- найти строку:

'DatabaseName' => 'pgsql:host=localhost;port=5432;dbname=tr_gmp;user=dev;password=sadfER34dsD'

- заменить наименование базы данных, имя пользователя и/или пароль.

- удалить архив с файлами платформы с помощью команды rm sborka.tar, подтвердив функцию удаления путем ввода значения «y» (Рисунок 62);

Рисунок 62. Удаление архива с файлами платформы

- после добавления проекта в /var/www/html, необходимо выполнить команду для того, чтобы разрешить доступ к папке для чтения и выполнения файлов web-сервером:

chmod -R 755 /var/www/html и chown -R apache:apache /var/www/html (Рисунок 63);

Рисунок 63. Разрешение доступа к папке

Примечание. Следует отметить, что существует возможность установить Midnight Commander командой «yum install mc» и с его помощью управлять файлами в графическом режиме. Управление файлами запускается командой «mc» (Рисунок 64).

Рисунок 64. Управление файлами в графическом режиме

- Набрать команду cronbat –e, после чего откроется текстовый редактор vi. В нем необходимо нажать кнопку «I» и ввести (Рисунок 65):

* * * * * cd /var/www/html/System/ && /usr/bin/php  jobs.php

* * * * * cd /var/www/html/ && /usr/bin/php d3 -i temp/update.info >> /var/d3update

Рисунок 65. Настройка доступа к серверу обновлений

Следующим этапом необходимо сохранить файл и закрыть режим редактирования, согласно описанию, представленному в подразделе 2.4 п. 2), п.п. b) настоящего руководства.

Далее необходимо проверить, корректность произведенной установки системы. Для этого необходимо открыть окно браузера и в адресной строке ввести: localhost:80, где 80 – это номер порта, на котором работает служба Web-приложения, либо 127.0.0.1:80. Нажать на клавишу <Enter>. После этого откроется окно авторизации (Рисунок 66).

Рисунок 66. Окно авторизации

После установки Системы следует выполнить следующую последовательность действий:

- для входа в систему в окне идентификации ввести логин -  «registration» и пароль - «registration»;

- откроется форма, поля которой необходимо заполнить (Рисунок 67).

Рисунок 67. Окно ввода данных для создания участника в Системе

Значение поля «Субъект Российской Федерации» выбирается из раскрывающегося списка нажатием на кнопку . Если участник является федеральным учреждением, то необходимо выбрать позицию «Федеральный уровень».

В поле «Краткое наименование учреждения» вводится краткое наименование учреждения и заполняется вручную с клавиатуры.

В поле «ИНН учреждения» вводится идентификационный номер налогоплательщика учреждения и заполняется вручную с клавиатуры.

В поле «КПП учреждения» вводится код причины постановки на учет учреждения и заполняется вручную с клавиатуры.

В поле «Номер участника в ГИС ГМП» вводится уникальный номер участника, полученный при регистрации в ГИС ГМП и заполняется вручную с клавиатуры.

Значение поля «Вид участника» выбирается из раскрывающегося списка нажатием на кнопку . Список сформирован в соответствии с приказом от 30.11.2012 г. №19н.

Примечание. На основании введенных данных в Системе будет созданы записи в справочниках «Контрагенты», «Участники», «Пользователь».

После нажатия на кнопку «Далее» появится окно активации ключа лицензии (Рисунок 68). Для получения лицензионного ключа следует подать заявку на получение файла конфигурации прикладного программного обеспечения – модуля учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Заявка). Заявка оформляется на официальном бланке по форме, размещенной на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Информационные системы Минфина России / Модуль учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по адресу http://minfin.ru/ru/ismf/uchetnach/, заверяется подписью руководителя и направляется на почтовый адрес Министерства финансов Российской Федерации: 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9.

В ответном письме будет выслан лицензионный ключ, директорию к которому необходимо указать в окне ввода лицензионного ключа, а также логин и пароль для авторизации в Системе.

В зависимости от введенного субъекта Российской Федерации в последующем будут доступны соответствующие права на просмотр и создание записей в разделах Системы.

Рисунок 68. Активация лицензионного ключа

Для выполнения импорта файла лицензии необходимо нажать на кнопку «Выбрать», в открывшемся окне выбрать необходимый файл и нажать на кнопку «Открыть» (Рисунок 69).

Рисунок 69. Активация лицензионного ключа

Далее необходимо нажать на кнопку «Импортировать» (Рисунок 70).

Рисунок 70. Кнопка «Импортировать»

После загрузки файла лицензии откроется окно, в котором для активации лицензии необходимо нажать на кнопку «Активировать лицензию» (Рисунок 71).

Рисунок 71. Кнопка «Активировать лицензию»

В результате откроется главное окно Системы, в котором производится работа (Рисунок 72).

Рисунок 72. Главное окно Системы

## Деинсталляция системы

- Для удаления компонентов веб приложения, необходимо выполнить следующую команду:

rm -Rf /var/www/html/* (Рисунок 73);

Примечание. /var/www/html – путь до директории, где находится веб приложение.

Рисунок 73. Удаление файлов платформы

- для выполнения удаления базы данных необходимо:

- подключиться к базе postgres, выполнив команду:

psql -U postgres (Рисунок 74);

- далее выполнить команду DROP DATABASE имя базы данных;

Пример. DROP DATABASE tr_gmp; (Рисунок 74);

Рисунок 74. Удаления базы данных

- выполнить выход с помощью команды \q

- удалить файл с настройками виртуального сервера с помощью команды:

rm /etc/httpd/conf.d/vhost.conf

- закоментировать строку Listen 0.0.0.0:80 в /etc/httpd/conf/httpd.conf, добавив в начале строки символ комментария «#»;

- для удаления wkhtmltopdf необходимо выполнить следующую команду (Рисунок 75):

rm /usr/bin/wkhtmltopdf

Рисунок 75. Удаление wkhtmltopdf

- для подтверждения удаления wkhtmltopdf необходимо ввести «y» (Рисунок 76);

Рисунок 76. Подтверждение удаления wkhtmltopdf

- для удаления компонентов, которые в дальнейшем не будут использоваться, необходимо выполнить следующую команду (Рисунок 77):

yum erase имя программы

Пример. yum erase httpd

Рисунок 77. Удаление неиспользуемых компонентов

Приложение А

| Азия |
| --- |
| Asia/Aden | Asia/Almaty | Asia/Amman | Asia/Anadyr | Asia/Aqtau |
| Asia/Aqtobe | Asia/Ashgabat | Asia/Ashkhabad | Asia/Baghdad | Asia/Bahrain |
| Asia/Baku | Asia/Bangkok | Asia/Beirut | Asia/Bishkek | Asia/Brunei |
| Asia/Calcutta | Asia/Choibalsan | Asia/Chongqing | Asia/Chungking | Asia/Colombo |
| Asia/Dacca | Asia/Damascus | Asia/Dhaka | Asia/Dili | Asia/Dubai |
| Asia/Dushanbe | Asia/Gaza | Asia/Harbin | Asia/Hebron | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Asia/Hong_Kong | Asia/Hovd | Asia/Irkutsk | Asia/Istanbul | Asia/Jakarta |
| Asia/Jayapura | Asia/Jerusalem | Asia/Kabul | Asia/Kamchatka | Asia/Karachi |
| Asia/Kashgar | Asia/Kathmandu | Asia/Katmandu | Asia/Khandyga | Asia/Kolkata |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Kuching | Asia/Kuwait | Asia/Macao |
| Asia/Macau | Asia/Magadan | Asia/Makassar | Asia/Manila | Asia/Muscat |
| Asia/Nicosia | Asia/Novokuznetsk | Asia/Novosibirsk | Asia/Omsk | Asia/Oral |
| Asia/Phnom_Penh | Asia/Pontianak | Asia/Pyongyang | Asia/Qatar | Asia/Qyzylorda |
| Asia/Rangoon | Asia/Riyadh | Asia/Saigon | Asia/Sakhalin | Asia/Samarkand |
| Asia/Seoul | Asia/Shanghai | Asia/Singapore | Asia/Taipei | Asia/Tashkent |
| Asia/Tbilisi | Asia/Tehran | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Thimphu |
| Asia/Tokyo | Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulaanbaatar | Asia/Ulan_Bator | Asia/Urumqi |
| Asia/Ust-Nera | Asia/Vientiane | Asia/Vladivostok | Asia/Yakutsk | Asia/Yekaterinburg |
| Asia/Calcutta | Asia/Choibalsan | Asia/Chongqing | Asia/Chungking | Asia/Colombo |
| Asia/Dacca | Asia/Damascus | Asia/Dhaka | Asia/Dili | Asia/Dubai |
| Asia/Dushanbe | Asia/Gaza | Asia/Harbin | Asia/Hebron | Asia/Ho_Chi_Minh |
| Asia/Hong_Kong | Asia/Hovd | Asia/Irkutsk | Asia/Istanbul | Asia/Jakarta |
| Asia/Jayapura | Asia/Jerusalem | Asia/Kabul | Asia/Kamchatka | Asia/Karachi |
| Asia/Kashgar | Asia/Kathmandu | Asia/Katmandu | Asia/Khandyga | Asia/Kolkata |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Kuching | Asia/Kuwait | Asia/Macao |
| Asia/Macau | Asia/Magadan | Asia/Makassar | Asia/Manila | Asia/Muscat |
| Asia/Nicosia | Asia/Novokuznetsk | Asia/Novosibirsk | Asia/Omsk | Asia/Oral |
| Asia/Phnom_Penh | Asia/Pontianak | Asia/Pyongyang | Asia/Qatar | Asia/Qyzylorda |
| Asia/Rangoon | Asia/Riyadh | Asia/Saigon | Asia/Sakhalin | Asia/Samarkand |
| Asia/Seoul | Asia/Shanghai | Asia/Singapore | Asia/Taipei | Asia/Tashkent |
| Asia/Tbilisi | Asia/Tehran | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Thimphu |
| Asia/Tokyo | Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulaanbaatar | Asia/Ulan_Bator | Asia/Urumqi |
| Asia/Ust-Nera | Asia/Vientiane | Asia/Vladivostok | Asia/Yakutsk | Asia/Yekaterinburg |
| Asia/Hong_Kong | Asia/Hovd | Asia/Irkutsk | Asia/Istanbul | Asia/Jakarta |
| Asia/Jayapura | Asia/Jerusalem | Asia/Kabul | Asia/Kamchatka | Asia/Karachi |
| Asia/Kashgar | Asia/Kathmandu | Asia/Katmandu | Asia/Khandyga | Asia/Kolkata |
| Asia/Krasnoyarsk | Asia/Kuala_Lumpur | Asia/Kuching | Asia/Kuwait | Asia/Macao |
| Asia/Macau | Asia/Magadan | Asia/Makassar | Asia/Manila | Asia/Muscat |
| Asia/Nicosia | Asia/Novokuznetsk | Asia/Novosibirsk | Asia/Omsk | Asia/Oral |
| Asia/Phnom_Penh | Asia/Pontianak | Asia/Pyongyang | Asia/Qatar | Asia/Qyzylorda |
| Asia/Rangoon | Asia/Riyadh | Asia/Saigon | Asia/Sakhalin | Asia/Samarkand |
| Asia/Seoul | Asia/Shanghai | Asia/Singapore | Asia/Taipei | Asia/Tashkent |
| Asia/Tbilisi | Asia/Tehran | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Thimphu |
| Asia/Tokyo | Asia/Ujung_Pandang | Asia/Ulaanbaatar | Asia/Ulan_Bator | Asia/Urumqi |
| Asia/Yerevan |  |  |  |  |
| Европа |
| Europe/Amsterdam | Europe/Andorra | Europe/Athens | Europe/Belfast | Europe/Belgrade |
| Europe/Berlin | Europe/Bratislava | Europe/Brussels | Europe/Bucharest | Europe/Budapest |
| Europe/Busingen | Europe/Chisinau | Europe/Copenhagen | Europe/Dublin | Europe/Gibraltar |
| Europe/Guernsey | Europe/Helsinki | Europe/Isle_of_Man | Europe/Istanbul | Europe/Jersey |
| Europe/Kaliningrad | Europe/Kiev | Europe/Lisbon | Europe/Ljubljana | Europe/London |
| Europe/Luxembourg | Europe/Madrid | Europe/Malta | Europe/Mariehamn | Europe/Minsk |
| Europe/Monaco | Europe/Moscow | Europe/Nicosia | Europe/Oslo | Europe/Paris |
| Europe/Podgorica | Europe/Prague | Europe/Riga | Europe/Rome | Europe/Samara |
| Europe/San_Marino | Europe/Sarajevo | Europe/Simferopol | Europe/Skopje | Europe/Sofia |
| Europe/Stockholm | Europe/Tallinn | Europe/Tirane | Europe/Tiraspol | Europe/Uzhgorod |
| Europe/Vaduz | Europe/Vatican | Europe/Vienna | Europe/Vilnius | Europe/Volgograd |
| Europe/Warsaw | Europe/Zagreb | Europe/Zaporozhye | Europe/Zurich |  |
| Europe/Amsterdam | Europe/Andorra | Europe/Athens | Europe/Belfast | Europe/Belgrade |
| Europe/Berlin | Europe/Bratislava | Europe/Brussels | Europe/Bucharest | Europe/Budapest |
| Europe/Busingen | Europe/Chisinau | Europe/Copenhagen | Europe/Dublin | Europe/Gibraltar |
| Europe/Guernsey | Europe/Helsinki | Europe/Isle_of_Man | Europe/Istanbul | Europe/Jersey |
| Europe/Kaliningrad | Europe/Kiev | Europe/Lisbon | Europe/Ljubljana | Europe/London |
| Europe/Luxembourg | Europe/Madrid | Europe/Malta | Europe/Mariehamn | Europe/Minsk |
| Europe/Monaco | Europe/Moscow | Europe/Nicosia | Europe/Oslo | Europe/Paris |

Лист регистрации изменений

| Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопрово-дительного докум. и дата | Подп | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | измененных | замененных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |